Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, 
w zakres, którego wchodzi między innymi:

„Dostosowanie do wymogów p. poż budynków A, B, C, D, E i pawilonu Interny

Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Nowej Soli” przy ul. Chałubińskiego 7.

- Wykonanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” wraz ze scenariuszem postępowania na

wypadek powstania pożaru w zależności od zagrożenia w poszczególnych strefach

pożarowych.

- Wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej ma obejmować:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:

  - wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do celów projektowych.

  - projekt budowlany (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF, Word i DWG).

  - projekty wykonawcze (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF, Word i DWG).

  - przedmiar robót (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i ath),

  - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w

wersji elektronicznej – format PDF i Word).

  - wykonanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” Szpitala wraz z scenariuszem postępowania na wypadek powstania pożaru (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w

wersji elektronicznej – format PDF i Word).

1.2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (4 egz. w wersji

papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

1.3. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

- format PDF i ath).

- Uruchomienie trybu administracyjnego i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w oparciu o wykonaną

dokumentację.

- Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie 
    określonym w umowie wraz z oryginałami dokumentów, wykazem opracowań oraz oświadczeniem

o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje projektową

uzgodnioną i potwierdzoną przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

- W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów

lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można jego

opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub

równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie

będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

Ad.1.

Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany - wykonany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.Dz. U. z 2018, poz. 1935). Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta,  także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany winien zawierać wszystkie niezbędne opracowania branżowe oraz komplet uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty wykonawcze stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego, zawierają szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki, wyjaśnienia opisowe), o stopniu dokładności niezbędnym dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 poz. 1126)

Ad. 1.2.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Opracowania te winny zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Ad.1.3.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389).

W opracowaniu należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót niezbędnych do realizacji inwestycji (w tym roboty rozbiórkowe, wznowieniowe, odtworzeniowe).

Kosztorys inwestorski winien zawierać zbiorcze zestawienie kosztów zadania.

2. Określenie szczegółowe

2.1. Przedmiotowa dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, musi zapewnić wymagane funkcje, musi gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja projektowa stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29 i 30 PZP, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013. poz. 1129), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, poz. 595) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065).

II .Dokładny opis przedmiotu zamówienia.

Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych dotyczy kompleksu głównego szpitala.

Kompleks główny Szpitala składa się z obiektów łóżkowych i diagnostycznozabiegowych, oraz części administracyjnej. Każdy z budynków (blok) kompleksu jest komunikacyjnie połączony z sąsiednimi obiektami w sposób pozwalający na obejście wszystkich obiektów bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Poszczególne budynki posiadają następujące parametry użytkowe:

Blok A (budynek główny):

• powierzchnia wewnętrzna - 6972 m2;

• wysokość 23,1 m;

• liczba kondygnacji nadziemnych - 7.

Blok B:

• powierzchnia wewnętrzna - 2175 m2;

• wysokość -23,38 m;

• liczba kondygnacji nadziemnych - 7.

Blok C ( budynek dyrekcji + patomorfologia):

• powierzchnia wewnętrzna - 918 m2;

• wysokość - 9,93 m;

• liczba kondygnacji nadziemnych - 3.

Blok D (pralnia i kuchnia):

• powierzchnia wewnętrzna - 1581 m2;

• wysokość - 7 m;

• liczba kondygnacji nadziemnych - 2.

Blok E:

• powierzchnia wewnętrzna - 2898 m2;

• wysokość - 23,1 m;

• liczba kondygnacji nadziemnych - 7.

Pawilon Interny:

• powierzchnia wewnętrzna - 3349 m2;

• wysokość - 13,11 m;

• liczba kondygnacji nadziemnych - 4.

Sporządzenie dokumentacji dostosowania budynków do wymogów przeciwpożarowych ma wypełniać wymagania zawarte w postanowieniu nr. 1/2018 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 stycznia 2018r. oraz opracowanej Ekspertyzie Technicznej w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w  Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. 2019 poz. 1065), warunków bezpieczeństwa pożarowego na terenie  Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli.

Ad.1) Charakterystyka obiektu:

1.1. Stan istniejący

Kompleks główny Szpitala składa się z obiektów łóżkowych i diagnostycznozabiegowych,

oraz części administracyjnej. W jego skład wchodzą bloki A, B, C, D (nie objęty ekspertyzą), E i pawilon Interny z których każdy jest komunikacyjnie połączony z sąsiednimi obiektami w sposób pozwalający na obejście wszystkich obiektów bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Obiekt jako całość, ze względu na wysokość, jest kwalifikowany do grupy obiektów średniowysokich.

Poszczególne obiekty powstawały w różnych okresach czasu pomiędzy 1979 a 1989 rokiem.

Obiekty wykonane są w technologii tradycyjnej z elementów żelbetowych prefabrykowanych z wypełnieniami z cegły ceramicznej.

Ocieplenie wszystkich obiektów wykonane jest z polistyrenu spienionego w systemie zapewniającym spełnienie wymagań NRO.

Analiza warunków techniczno-budowlanych obiektu wykazała występowanie na jego terenie nieprawidłowości, które zgodnie z § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ) są kwalifikowane jako powodujące zagrożenie dla życia ludzi, polegających na:

• braku zapewnienia oddymiania, lub zabezpieczenia przed zadymieniem klatek

schodowych na terenie obiektu;

• zawężeniu, na kondygnacji sutereny w bloku E, korytarza stanowiącego dojście

ewakuacyjne z szatni do wyjścia na zewnątrz do szerokości 0,77 m, tj. o ponad

30% od szerokości określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

• braku zapewnienia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego części dróg

ewakuacyjnych.

- Braku wyposażeniu obiektu w wewnętrzną sieć hydrantową z hydrantami DN 52,

wobec wymogu stosowania w obiektach ZL sieci hydrantowej z hydrantami DN 25

- braku zamknięcia klatek schodowych: K1, K5 na I piętrze i K8 na kondygnacji

sutereny drzwiami,

1.2. Wykonana już dokumentacja:

1.2.1. Zamawiający posiada wykonaną ekspertyzę techniczną wraz z załącznikiem graficznym w wersji

elektronicznej i postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wymienione dokumenty, do w/w zadania zostaną dołączone jako załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

3. Wytyczne projektowe

Sporządzenie dokumentacji dostosowania budynków do wymogów przeciwpożarowych, w tym:

• wyposażenia klatek schodowych: K5, K6, K8 i K9 w urządzenia służące

do usuwania dymu, lub zapobiegające ich zadymieniu;

• zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi w poziomie do innych stref

pożarowych na poszczególnych kondygnacjach obiektu;

• zamknięcia klatek schodowych: K1, K5 na I piętrze i K8 na kondygnacji

sutereny drzwiami;

• wyposażenia wszystkich korytarzy i klatek schodowych na terenie obiektu

w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;

• zapewnienia podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie

dłuższe niż 50 m;

• wyposażeniu obiektu w wewnętrzną sieć hydrantową z hydrantami DN 25.

Wykonanie dokumentacji projektowej ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065). Należy zapewnić ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego na pobyt ludzi, powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowanie do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających m.in. na zapewnieniu dostatecznej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych, a także zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.

Należy uwzględnić nowe rozwiązania jak i rozbudowę istniejących, dostosowanych do obowiązujących przepisów i wymogów pożarowych m.in. :

- wewnętrznych instalacji hydrantowych,

- systemów zamknięć ogniowych ( drzwi ppoż. ),

- oddymiania klatek schodowych,

-oświetlenia ewakuacyjnego.

oraz innych zaleceń wymienionych w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego  PSP
  oraz ekspertyzy

- Do wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej należy m.in.:

  - Wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do celów projektowych.

  - Występowanie w imieniu Zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych,

  - W trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w oparciu o wykonaną dokumentację przez okres 36 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlanych, przy czym rozpoczęcie robót będzie nie później niż w okresie 3 lat o uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki:

- Postanowienie nr. 1/2018 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 stycznia 2018r.

- Ekspertyza techniczna w zakresie zastosowań zamiennych w stosunku do wymagań wykonania DSO wraz z rzutami  obiektu