# ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy sprzętu do embolizacnji tętniakow mózgu na  potrzeby Zakładu Hemodynamiki  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Pakiet I

Zestaw 1. „Y”konektor- 100 sztuk

- Pojedyncze światło wewnętrzne

- Podwójne światło wewnętrzne 9 F

- Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”

- Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika

- Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy

- Materiał: polikarbonat

- Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Pojedyncze światło wewnętrzne |  |  |
| Podwójne światło wewnętrzne 9 F |  |  |
| Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika |  |  |
| Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy |  |  |
| Materiał: polikarbonat |  |  |
| Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet II

Zestaw 1. Balony do remodelingu naczyń mózgowych 30 sztuk –

- Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2, 2 ; 2,5 i 3,5F

- Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm

- Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie.

- Cewnik o długości 150 cm.

- Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml

- Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml

- Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2, 2 ; 2,5 i 3,5F |  |  |
| Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm |  |  |
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. |  |  |
| Cewnik o długości 150 cm |  |  |
| Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml |  |  |
| Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml |  |  |
| Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Balony do remodelingu naczyń mózgowych – 10 sztuk

- Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,3F

- Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie.

- Cewnik o długości 150cm.

- Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,3F |  |  |
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. |  |  |
| Cewnik o długości 150cm. |  |  |
| Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 3. Strzykawki kalibrowane – 50 sztuk

- wizualna skala podanej objętości preparatu

- dźwiękowa informacja o podawanej stałej objętości preparatu

- pojemność 1ml

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| wizualna skala podanej objętości preparatu |  |  |
| dźwiękowa informacja o podawanej stałej objętości preparatu |  |  |
| pojemność 1ml |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 4. Pętla naczyniowa do usuwania ciał obcych ze światła naczynia – 5 sztuk

- pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącąpod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą

- pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego

- w komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli

- rozmiary pętli:pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika65 lub 120cm, cewnik prowadżacy 4 lub 6F

- mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst.

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącąpod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą |  |  |
| pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego |  |  |
| w komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli |  |  |
| rozmiary pętli:pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F |  |  |
| mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 5. Mikroprowadniki – 30 sztuk

- mikroprowadniki ze stali medycznej zakończone oplotem platynowym o długości 10cm lub 20cm

- zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,008" , 0,010" , 0,014" , 0,016"

- właściowości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik

- zróżnicowana długość mikroprowadników: 175cm, 200cm, 300cm

- w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| mikroprowadniki ze stali medycznej zakończone oplotem platynowym o długości 10cm lub 20cm |  |  |
| zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,008" , 0,010" , 0,014" , 0,016" |  |  |
| właściowości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik |  |  |
| zróżnicowana długość mikroprowadników: 175cm, 200cm, 300cm |  |  |
| w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 6. Urządzenie do wyciągania ciał obcych ze światła tętnicy – 2 sztuki

- Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu prowadnika

- Prowadnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń w platynowym oplocie

- Szczęki umieszczone koncentrycznie względem prowadnika, kątowo, tak że wsunięcie prowadnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia.

- Kompatybilne z dowolnym mikrocewnikiem o świetle 0,021” (niebędącym częścią składową zestawu)

- Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu prowadnika |  |  |
| Prowadnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń w platynowym oplocie |  |  |
| Szczęki umieszczone koncentrycznie względem prowadnika, kątowo, tak że wsunięcie prowadnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia. |  |  |
| Kompatybilne z dowolnym mikrocewnikiem o świetle 0,021” (niebędącym częścią składową zestawu) |  |  |
| Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm |  |  |
| Rodzaj materialu |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

PAKIET III

Zestaw 1. Mikrocewniki – 50 sztuk

- Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny,

- Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną,

- Różne typy cewników: cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,7F dystalnie, o świetle cewnika 0,0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm

- cewnik o rozmiarze 2,6F proksymalnie, 2,0F dystalnie, o świetle cewnika 0,019”,  
              dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm

- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral,

- Teflonowe światło wewnętrzne,

- Pokrycie hydrofilne na zewnątrz,

- Rekomendowany prowadnik 0,014”

- Dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 450, 900, J, C, S

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny |  |  |
| Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, |  |  |
| Różne typy cewników: cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,7F dystalnie, o świetle cewnika 0,0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm cewnik o rozmiarze 2,6F proksymalnie, 2,0F dystalnie, o świetle cewnika 0,019”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm |  |  |
| Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, |  |  |
| Teflonowe światło wewnętrzne |  |  |
| Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, |  |  |
| Rekomendowany prowadnik 0,014” |  |  |
| Dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 450, 900, J, C, S |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Mikroprowadniki – 50 sztuk

- Prowadnik o średnicy 0,012” oraz 0,014” i długości 200/300 cm

- Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją.

- Dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm.

- Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej

- Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard/support

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Prowadnik o średnicy 0,012” oraz 0,014” i długości 200/300 cm |  |  |
| Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją. |  |  |
| Dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm. |  |  |
| Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej |  |  |
| Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard/support |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Pakiet IV

Zestaw 1. Introduktor naczyniowy-zestaw z prowadnikiem – 40 sztuk

- Introducery wyróżnia wyjątkowa konstrukcja osłonki zapewniająca maksymalną elastyczność bez zagięć ani zaciskania.

- Cieniodajna opaska pozwala na dokładne określenie położenia końca koszulki.

- Zastawka zapobiega cofaniu się krwi i aspiracji powietrza podczas manewrowania cewnikiem

- Kształt zastawki pozwala na łatwe wprowadzenie i manipulację cewnikiem. –

Boczny łącznik z trójdrożnym kranikiem pozwala naprzepłukiwanie wokół cewnika podczas gdy jest on umiejscowiony wewnątrz osłonki

45 cm « j » zagięty prowadnik naczyniowy z osłonką wprowadzającą

- Średnice 5,6, 7,8,9,10F, długości 7,5 do11 cm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Introducery wyróżnia wyjątkowa konstrukcja osłonki zapewniająca maksymalną elastyczność bez zagięć ani zaciskania. |  |  |
| Cieniodajna opaska pozwala na dokładne określenie położenia końca koszulki. |  |  |
| Zastawka zapobiega cofaniu się krwi i aspiracji powietrza podczas manewrowania cewnikiem |  |  |
| Kształt zastawki pozwala na łatwe wprowadzenie i manipulację cewnikiem. – Boczny łącznik z trójdrożnym kranikiem pozwala naprzepłukiwanie wokół cewnika podczas gdy jest on umiejscowiony wewnątrz osłonki 45 cm « j » zagięty prowadnik naczyniowy z osłonką wprowadzającą |  |  |
| Średnice 5,6, 7,8,9,10F, długości 7,5 do11 cm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 2. Introduktor naczyniowy – 30 sztuk

- Introducery wyróżnia wyjątkowa konstrukcja osłonki zapewniająca maksymalną elastyczność bez zagięć ani zaciskania.

- Cieniodajna opaska pozwala na dokładne określenie położenia końca koszulki.

- Zastawka zapobiega cofaniu się krwi i aspiracji powietrza podczas manewrowania cewnikiem

- Kształt zastawki pozwala na łatwe wprowadzenie i manipulację cewnikiem. –

- Boczny łącznik z trójdrożnym kranikiem pozwala naprzepłukiwanie wokół cewnika podczas gdy jest on umiejscowiony wewnątrz osłonki.

- Średnice 5,6, 7,8,9F, długości 11 do 100 cm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Introducery wyróżnia wyjątkowa konstrukcja osłonki zapewniająca maksymalną elastyczność bez zagięć ani zaciskania. |  |  |
| Cieniodajna opaska pozwala na dokładne określenie położenia końca koszulki. |  |  |
| Zastawka zapobiega cofaniu się krwi i aspiracji powietrza podczas manewrowania cewnikiem |  |  |
| Kształt zastawki pozwala na łatwe wprowadzenie i manipulację cewnikiem. – Boczny łącznik z trójdrożnym kranikiem pozwala naprzepłukiwanie wokół cewnika podczas gdy jest on umiejscowiony wewnątrz osłonki. |  |  |
| Średnice 5,6, 7,8,9F, długości 11 do 100 cm |  |  |
| Rodzaj materialu |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Pakiet V

Zestaw 1. Platynowe spirale - 500 sztuk

Spirale platynowe

- Czas odczepiania spiral poniżej 5 sekund

- Odczepiane przez przegrzanie połączenia (electrostative heating) między prowadnikiem a spiralą

- Min. 3 rodzaje kształtów spirali

- Dostępność coili długich do 60 cm

- Pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Czas odczepiania spiral poniżej 5 sekund |  |  |
| Odczepiane przez przegrzanie połączenia (electrostative heating) między prowadnikiem a spiralą |  |  |
| Min. 3 rodzaje kształtów spirali |  |  |
| Dostępność coili długich do 60 cm |  |  |
| Pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta |  |  |
| Rodzaj materialu |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 2. Generator do odczepiania coili  - 1 sztuka

Zestaw 3. Kable do odczepiania coili – 50 szt.

Zestaw 4. Cewniki prowadzące dystalne – 50 sztuk

- Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką automatyczną 6Fr.

- Długości 95 i 105 cm

- Grubość ścianki cewnika nie więcej niż .006” dla wszystkich rodzajów cewników

- Wybór kształtów końcówek: MPD, Straightl.

Zestaw 5. Cewniki prowadzące – 200 sztuk

- Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówka atraumatyczną 5 i 6 Fr

- Długości 90 i 100 cm

- Grubość ścianki cewnika nie więcej niż .006” dla wszystkich rodzajów cewników

- Wybór kształtów końcówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2, Headhunter, Modified Cerebral.

- Cewnik dostępny w wersji standardowej oraz z opcją dodatkowego podparcia

Zestaw 6. Stent do remodelingu naczyń mózgowych – 50 szt.

- Stent wewnątrzczaszkowy do stabilizacji spirali w tętniaku całkowicie widoczny w skopii.

- Na stałe przymocowany do systemu wporwadzającego.

- Siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka.

- Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0021” lub 0017”

- Długośc stentu to 32 lub 24 mm lub 22 mm.

- Stent całkowicie widoczny w promieniach RTG.

Zestaw 7. Stent dedykowany do udarów – 40 szt.

- Stent pleciony do udarów mózgu: nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozprężenie można kontrolować za pomocą suwaka.

- Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego.

- Dystalnie i proksymalnie zakończony jest on koszyczkami, które umożliwiają zamknięcie skrzepliny wewnątrz stentu. Oferowane rozmiary możliwe do wprowadzenia przez mikrocewniki o średnicy wewnętrznej 0,013”.

- Dostępne różne rozmiary

Zestaw 8. Mikrocewnik  do naczyń śródczaszkowych  - 50 sztuk

- Kształty końcówek proste, J, 45, 90 stopni.

- Dostępne z dwoma markerami oraz z jednym markerem.

- Dostępne średnice 0.021"; 0.027"

- Dostępność różnych wersji cewnika uwzględniających stabilność cewnika oraz giętkość.

Zestaw 9. Mikroprowadniki – 100 szt.

- mikroprowadniki do embolizacji tętniaków śródczaszkowych 0.010”, 0.014”, 0.016”

- dostępne długości: 175 cm, 195 cm, 205 oraz 350

- wykonany ze stali nierdzewnej

- dostępne końcówki prowadnika w wersji standardowej, miękkiej oraz standardowej XL

- pokrycie hydrofilne

PAKIET VI

Zestaw 1. Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych – Navien – 40 szt.

- Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowy

- Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda część cewnika o innej sztywności

- Dostępne długości: 95 cm, 105 cm, 115 cm i 125 cm i 130 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm

- Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm

- Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,058”, 6F/0,072”

- Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności

- Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii

- Wewnętrzne światło pokryte teflonem

- Różne kształty końcówek: prosta, Multi-Purpose 250

- Pokrycie hydrofilne na całej długości

- Rekomendowany prowadnik: 0,035”/0,038”

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowy |  |  |
| Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda część cewnika o innej sztywności |  |  |
| Dostępne długości: 95 cm, 105 cm, 115 cm i 125 cm i 130 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm |  |  |
| Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm |  |  |
| Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,058”, 6F/0,072” |  |  |
| Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności |  |  |
| Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii |  |  |
| Wewnętrzne światło pokryte teflonem |  |  |
| Różne kształty końcówek: prosta, Multi-Purpose 250 |  |  |
| Pokrycie hydrofilne na całej długości |  |  |
| Rekomendowany prowadnik: 0,035”/0,038” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Materiał embolizacyjny do embolizcji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu – ONYX – 20 szt.

- Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH

- DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH

- Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie

- Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34

- W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5 ml, jedna fiolka DMSO 1,5 ml i trzy strzykawki

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH |  |  |
| DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH |  |  |
| Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie |  |  |
| Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34 |  |  |
| W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5 ml, jedna fiolka DMSO 1,5 ml i trzy strzykawki |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 3. Mikrocewnik infuzyjny typu ,,Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) – Marathon – 20 szt.

- Mikrocewnik o długości całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”

- Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012” oraz 0,013”

- Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej

- Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,023 mm bez załamania

- Mikrocewnik o dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550 g obciążenia bez deformacji

- Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 oraz 42 cm

- Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika

- Pokrycie hydrofilne na całej długości

- Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Mikrocewnik o długości całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” |  |  |
| Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012” oraz 0,013” |  |  |
| Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej |  |  |
| Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,023 mm bez załamania |  |  |
| Mikrocewnik o dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550 g obciążenia bez deformacji |  |  |
| Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 oraz 42 cm |  |  |
| Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika |  |  |
| Pokrycie hydrofilne na całej długości |  |  |
| Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) – Apollo – 20 szt.

- Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”

- Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F

- Odczepialna końcówka o długości: 1,5/2/5 cm

- Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym

- Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej – wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia

- Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm

- Dystalne markery obrazujący początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika

- Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23 ml; w zestawie torquer i Introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” |  |  |
| Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F |  |  |
| Odczepialna końcówka o długości: 1,5/2/5 cm |  |  |
| Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym |  |  |
| Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej – wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia |  |  |
| Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm |  |  |
| Dystalne markery obrazujący początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika |  |  |
| Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23 ml; w zestawie torquer i Introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

PAKIET VII

Zestaw 1. HYBRID:

Mikroprowadniki o budowie hybrydowej – 50 szt.

- średnice części dystalnej: 0,007”, 0,008”, 0,012”

- część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 80 mm

- długość 200-210 cm

Mikroprowadniki o budowie hybrydowej:

- średnica 0,010” i 0,012”

- długość 300 cm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnice części dystalnej: 0,007”, 0,008”, 0,012” |  |  |
| część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 80 mm |  |  |
| długość 200-210 cm |  |  |
| Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: - średnica 0,010” i 0,012” - długość 300 cm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 2. SQUID:

Materiał do embolizacji obwodowej EVOH – 20 szt.

- kopolimer w rotworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni rtg, dostępne dwa rodzaje lepkości

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| kopolimer w rotworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni rtg, dostępne dwa rodzaje lepkości |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 3. MAGIC:

Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych – 20 szt.

- rozmiar: 1,2F; 1,5F; 1,8F

- mikrocewniki o zmiennej miękkości

- z końcówką w kształcie oliwki, z platynowym markerem na końcu

- powlekane substancją hydrofilną

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| rozmiar: 1,2F; 1,5F; 1,8F |  |  |
| mikrocewniki o zmiennej miękkości |  |  |
| z końcówką w kształcie oliwki, z platynowym markerem na końcu |  |  |
| powlekane substancją hydrofilną |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 4. SONIC:

Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem bezpiecznej ewakuacji – 20 szt.

- średnice: 1,2F; 1,5F

- system odłączania dystalnej części mikrocewnika, o dł. 15 mm i 25 mm

- mikrocewniki o zmiennej elastyczności

- z 3 platynowymi markerami

- kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0,007” i 0,008”

- pokryte powłoką hydrofilną

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnice: 1,2F; 1,5F |  |  |
| system odłączania dystalnej części mikrocewnika, o dł. 15 mm i 25 mm |  |  |
| mikrocewniki o zmiennej elastyczności |  |  |
| z 3 platynowymi markerami |  |  |
| kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0,007” i 0,008” |  |  |
| pokryte powłoką hydrofilną |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

PAKIET VIII

Zestaw 1. Flov Diverter – 10 szt. (cena 26000 zł netto)

- o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5,5 mm

- tkany z 64 nitinolowych włókien

- dwa rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD 8 markerów na końcu proksymalnym

- całkowicie wysuwany

- kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027”

- odłączany mechanicznie

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5,5 mm |  |  |
| tkany z 64 nitinolowych włókien |  |  |
| dwa rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD 8 markerów na końcu proksymalnym |  |  |
| całkowicie wysuwany |  |  |
| kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027” |  |  |
| odłączany mechanicznie |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. MW Flow Diverter – 10 szt. (cena 26000 zł netto)

- urządzenie modulujące przepływ krwi do wewnątrznaczyniowego leczenia chorób naczyniowych w tętnicach pozaczaszkowych i wewnątrzczaszkowych

- cylindryczny implant naczyniowy, samorozprężalny

- składa się z 48 splecionych drutów z nitinolu na rdzeniu z platyny (DFT) zapewniającym widoczność we fluoroskopii RTG

- 2 znaczniki z platyny: pierwszy na końcu dystalnym niezależnego systemu wprowadzającego zakończonego oliwką, drugi na dystalnej końcówce prowadnika

- FD o długościach roboczych 9-25 mm i średnicach naczyń 175-3 mm

- odczepiany mechanicznie

- kompatybilny z mikroprowadnikiem 0,021”

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| urządzenie modulujące przepływ krwi do wewnątrznaczyniowego leczenia chorób naczyniowych w tętnicach pozaczaszkowych i wewnątrzczaszkowych |  |  |
| cylindryczny implant naczyniowy, samorozprężalny |  |  |
| składa się z 48 splecionych drutów z nitinolu na rdzeniu z platyny (DFT) zapewniającym widoczność we fluoroskopii RTG |  |  |
| 2 znaczniki z platyny: pierwszy na końcu dystalnym niezależnego systemu wprowadzającego zakończonego oliwką, drugi na dystalnej końcówce prowadnika |  |  |
| FD o długościach roboczych 9-25 mm i średnicach naczyń 175-3 mm |  |  |
| odczepiany mechanicznie |  |  |
| kompatybilny z mikroprowadnikiem 0,021” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Podpórka nitinolowa – 10 szt.

- ,,stent like” do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach (alternatywa stenting ,,Y”)

- długość szaftu 25 mm lub 15 mm

- średnica korony 5-15 mm

- korona posiada 6 płatków wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili

- korona – 6 markerów RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia

- ostatni marker na proksymalnym końcu szaftu – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym

- stent wspierający przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75 mm

- odłączany elektrolitycznie urządzeniami dostępnymi na rynku

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| ,,stent like” do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach (alternatywa stenting ,,Y”) |  |  |
| długość szaftu 25 mm lub 15 mm |  |  |
| średnica korony 5-15 mm |  |  |
| korona posiada 6 płatków wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili |  |  |
| korona – 6 markerów RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia |  |  |
| ostatni marker na proksymalnym końcu szaftu – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym |  |  |
| stent wspierający przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75 mm |  |  |
| odłączany elektrolitycznie urządzeniami dostępnymi na rynku |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. Nitinolowy ,,stent like” – 20 szt.

- wewnątrzczaszkowy, samorozprężalny ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany

- kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021” lub 0,017”

- dwa markery dystalne, jeden proksymalny

- wysoka siła radialna, możliwość wielokrotnego użycia

- otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony ekscentrycznie

- możliwość otwarcia za skrzepem lub wewnątrz

- stały pierścień obwodowy w części proksymalnej

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| wewnątrzczaszkowy, samorozprężalny ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany |  |  |
| kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021” lub 0,017” |  |  |
| dwa markery dystalne, jeden proksymalny |  |  |
| wysoka siła radialna, możliwość wielokrotnego użycia |  |  |
| otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony ekscentrycznie |  |  |
| możliwość otwarcia za skrzepem lub wewnątrz |  |  |
| stały pierścień obwodowy w części proksymalnej |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 5. Cewnik balonowy RX do PTA zwężonych tętnic wewnątrzczaszkowych – 30 szt.

- cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych

- dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację i deflację, drugi wprowadzenie prowadnika

- długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016”

- niski profil przechodzenia balony (0,023”)

- średnica 1,25-4,0

- długość balony: 10-40, długość całkowita: 160 cm

- wbudowane znaczniki RTG

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych |  |  |
| dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację i deflację, drugi wprowadzenie prowadnika |  |  |
| długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016” |  |  |
| niski profil przechodzenia balony (0,023”) |  |  |
| średnica 1,25-4,0 |  |  |
| długość balony: 10-40, długość całkowita: 160 cm |  |  |
| wbudowane znaczniki RTG |  |  |
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 6. Prowadnik hydrofilny – 30 szt.

- przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych

- średnica 0,014”, standardowa długość 205 cm

- wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR

- platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich

- powłoka hydrofilna w części dystalnej

- część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem

- koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych |  |  |
| średnica 0,014”, standardowa długość 205 cm |  |  |
| wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR |  |  |
| platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich |  |  |
| powłoka hydrofilna w części dystalnej |  |  |
| część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem |  |  |
| koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 7. Drut przedłużający – 40 szt.

- cewnik typu hypotube w dystalnym końcu przedłużki

- średnica 0,014”, długość urządzenia 115 cm

- stosowana jako przedłużenie prowadnika hydrofilnego sterowalnego pozwala uzyskać długość 318 cm

- rdzeń ze stali nierdzewnej

- powłoka z politetrafluoroetylenu.

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| cewnik typu hypotube w dystalnym końcu przedłużki |  |  |
| średnica 0,014”, długość urządzenia 115 cm |  |  |
| stosowana jako przedłużenie prowadnika hydrofilnego sterowalnego pozwala uzyskać długość 318 cm |  |  |
| rdzeń ze stali nierdzewnej |  |  |
| powłoka z politetrafluoroetylenu. |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

PAKIET IX

Zestaw 1. Kompres uciskowy – 1250 szt.

- produkt kształtem przypomina latający spodek – stąd jego nazwa

- wykonany jest z bezfreonowego tworzywa i składa się z 98% powietrza

- posiada dwa promienie krzywizny, dzięki czemu może być stosowany u wszystkich pacjentów (zarówno tych szczupłych jak i otyłych)

- Nürnberger-UFO należy nałożyć delikatnie dociskając

- produkt przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| produkt kształtem przypomina latający spodek – stąd jego nazwa |  |  |
| wykonany jest z bezfreonowego tworzywa i składa się z 98% powietrza |  |  |
| posiada dwa promienie krzywizny, dzięki czemu może być stosowany u wszystkich pacjentów (zarówno tych szczupłych jak i otyłych) |  |  |
| Nürnberger-UFO należy nałożyć delikatnie dociskając |  |  |
| produkt przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

PAKIET X

Zestaw 1. Zestaw do Embolizacji – 200 szt.

‒ serweta angiograficzna na pacjenta wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS w rozm. 211 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 80x120 cm; krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70x330 cm; otwory wypełniane taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm

‒ Fartuch chirurgiczny z włókniny trójwarstwowej SMS, rękawy zakończone bawełnianym mankietem, niebieski, rozm. L

‒ Fartuch chirurgiczny z włókniny jednorodnej SPUNLANCE, rękawy zakończone bawełnianym mankietem, zielony, rozm. L

‒ powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 100 x 100 cm

‒ powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 110 x 110 cm

‒ powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 18 x 40 cm

‒ serweta absorpcyjna o wysokiej chłonności płynów z nieprzemakalną warstwą spodnią 60x40cm – 5 sztuk

‒ dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR, testowany do 84 BAR (1200 psi) dł. 120 cm

‒ łącznik międzystrzykawkowy wykonany z wysoce przezroczystego plastiku umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami z 2 końcówkami luer lock

‒ miska przezroczysta z podziałka 250 ml

‒ miska niebieska z podziałką 250 ml

‒ miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml

‒ miseczka niebieska, prostokątna o wym. 13,7x12x5 cm

‒ miska biała, duża typu taca w rozm. min. 31 x 29 x 5 cm

‒ kleszczyki metalowe o dł. 13 cm zapakowane oddzielnie w sterylny worek

‒ aparat do przetoczeń dł. 150 cm z dwudzielną komorą kroplową – 3 sztuki

‒ lizak do mycia pola operacyjnego dł. 15 cm – 4 sztuki

‒ strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 20 ml – 2 sztuki

‒ strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 10 ml, czerwona

‒ strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 2 ml

‒ strzykawka typu luer lock 10 ml, zielona – 2 sztuki

‒ kompres 7,5 x 7,5 cm 8-warstwowe – 50 sztuk

‒ skalpel rozm.11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie zgodne z dyrektywą 2010/32/UE

‒ igła angiograficzna do techniki Seldingera 1.3 x 70 mm z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem

‒ dren do kontrastu o dł. 180 cm z końcówką męsko – męską, z zastawką bezzwrotną umożliwiającą przepływ kontrastu tylko w jednym kierunku

‒ kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach zakończony z obu stron nasadkami chroniącymi przed skażeniem i posiadający poprzeczkę stabilizującą kolec i ułatwiającą nakłucie opakowania

‒ serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu wzmocniona 150 x 200 cm

‒ etykieta samoprzylepna w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną – 4 szt

‒ data ważności 36 miesięcy, zestaw zapakowany w folia-papier

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| serweta angiograficzna na pacjenta wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS w rozm. 211 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 80x120 cm; krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70x330 cm; otwory wypełniane taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm |  |  |
| Fartuch chirurgiczny z włókniny trójwarstwowej SMS, rękawy zakończone bawełnianym mankietem, niebieski, rozm. L |  |  |
| Fartuch chirurgiczny z włókniny jednorodnej SPUNLANCE, rękawy zakończone bawełnianym mankietem, zielony, rozm. L |  |  |
| powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 100 x 100 cm |  |  |
| powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 110 x 110 cm |  |  |
| powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 110 x 110 cm |  |  |
| powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 18 x 40 cm |  |  |
| serweta absorpcyjna o wysokiej chłonności płynów z nieprzemakalną warstwą spodnią 60x40cm – 5 sztuk |  |  |
| dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR, testowany do 84 BAR (1200 psi) dł. 120 cm |  |  |
| łącznik międzystrzykawkowy wykonany z wysoce przezroczystego plastiku umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami z 2 końcówkami luer lock |  |  |
| miska przezroczysta z podziałka 250 ml |  |  |
| miska niebieska z podziałką 250 ml |  |  |
| miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml |  |  |
| miseczka niebieska, prostokątna o wym. 13,7x12x5 cm |  |  |
| miska biała, duża typu taca w rozm. min. 31 x 29 x 5 cm |  |  |
| kleszczyki metalowe o dł. 13 cm zapakowane oddzielnie w sterylny worek |  |  |
| aparat do przetoczeń dł. 150 cm z dwudzielną komorą kroplową – 3 sztuki |  |  |
| lizak do mycia pola operacyjnego dł. 15 cm – 4 sztuki |  |  |
| strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 20 ml – 2 sztuki |  |  |
| strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 10 ml, czerwona |  |  |
| strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 2 ml |  |  |
| strzykawka typu luer lock 10 ml, zielona – 2 sztuki |  |  |
| kompres 7,5 x 7,5 cm 8-warstwowe – 50 sztuk |  |  |
| skalpel rozm.11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie zgodne z dyrektywą 2010/32/UE |  |  |
| igła angiograficzna do techniki Seldingera 1.3 x 70 mm z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem |  |  |
| dren do kontrastu o dł. 180 cm z końcówką męsko – męską, z zastawką bezzwrotną umożliwiającą przepływ kontrastu tylko w jednym kierunku |  |  |
| kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach zakończony z obu stron nasadkami chroniącymi przed skażeniem i posiadający poprzeczkę stabilizującą kolec i ułatwiającą nakłucie opakowania |  |  |
| serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu wzmocniona 150 x 200 cm |  |  |
| etykieta samoprzylepna w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną – 4 szt |  |  |
| data ważności 36 miesięcy, zestaw zapakowany w folia-papier |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Zestaw do DSA – 200 szt. (cena netto – 135,00 zł/ szt.)

‒ serweta angiograficzna na pacjenta wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS w rozm. 211 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 80x120 cm; krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70x330 cm; otwory wypełniane taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm

‒ Fartuch chirurgiczny z włókniny trójwarstwowej SMS, rękawy zakończone bawełnianym mankietem, niebieski, rozm. L

‒ Fartuch chirurgiczny z włókniny jednorodnej SPUNLANCE, rękawy zakończone bawełnianym mankietem, zielony, rozm. M

‒ serweta absorpcyjna o wysokiej chłonności płynów z nieprzemakalną warstwą spodnią 60x40cm – 3 sztuki

‒ powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 100 x 100 cm

‒ powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 110 x 110 cm

‒ strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 20 ml – 2 sztuki

‒ strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 10 ml, czerwona

‒ strzykawka typu luer lock 10 ml, zielona – 2 sztuki

‒ miska niebieska z podziałką 250 ml – 250 ml – 2 sztuki

‒ miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml

‒ dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR, testowany do 84 BAR (1200 psi) dł. 120 cm

‒ kompres 7,5 x 7,5 cm 8-warstwowe – 50 sztuk

‒ skalpel rozm.11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie zgodne z dyrektywą 2010/32/UE

‒ igła angiograficzna do techniki Seldingera 1.3 x 70 mm z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem

‒ lizak do mycia pola operacyjnego dł. 13 cm – 4 sztuki

‒ dren do kontrastu o dł. 180 cm z końcówką męsko – męską, z zastawką bezzwrotną umożliwiającą przepływ kontrastu tylko w jednym kierunku

‒ etykieta samoprzylepna w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną

‒ serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu wzmocniona 150 x 200 cm

‒ data ważności 36 miesięcy, zestaw zapakowany w folia-papier.

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| serweta angiograficzna na pacjenta wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS w rozm. 211 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 80x120 cm; krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70x330 cm; otwory wypełniane taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm |  |  |
| Fartuch chirurgiczny z włókniny trójwarstwowej SMS, rękawy zakończone bawełnianym mankietem, niebieski, rozm. L |  |  |
| Fartuch chirurgiczny z włókniny jednorodnej SPUNLANCE, rękawy zakończone bawełnianym mankietem, zielony, rozm. M |  |  |
| serweta absorpcyjna o wysokiej chłonności płynów z nieprzemakalną warstwą spodnią 60x40cm – 3 sztuki |  |  |
| powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 100 x 100 cm |  |  |
| powłoka ochronna typu czepek z elastyczną krawędzią 110 x 110 cm |  |  |
| strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 20 ml – 2 sztuki |  |  |
| strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem luer lock 10 ml, czerwona |  |  |
| strzykawka typu luer lock 10 ml, zielona – 2 sztuki |  |  |
| miska niebieska z podziałką 250 ml – 250 ml – 2 sztuki |  |  |
| miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml |  |  |
| dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR, testowany do 84 BAR (1200 psi) dł. 120 cm |  |  |
| kompres 7,5 x 7,5 cm 8-warstwowe – 50 sztuk |  |  |
| skalpel rozm.11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie zgodne z dyrektywą 2010/32/UE |  |  |
| igła angiograficzna do techniki Seldingera 1.3 x 70 mm z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem |  |  |
| lizak do mycia pola operacyjnego dł. 13 cm – 4 sztuki |  |  |
| dren do kontrastu o dł. 180 cm z końcówką męsko – męską, z zastawką bezzwrotną umożliwiającą przepływ kontrastu tylko w jednym kierunku |  |  |
| etykieta samoprzylepna w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną |  |  |
| serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu wzmocniona 150 x 200 cm |  |  |
| data ważności 36 miesięcy, zestaw zapakowany w folia-papier. |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |