Zał. nr 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TYTUŁ: Remont korytarza i pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w zakresie
                posadzek z wykładzin PCV i okładzin ściennych z PCV

# INWESTOR: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7

Adres obiektu: Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7

I. CZEŚĆ OGÓLNA

1. MATERIAŁY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót. Do wykonania robót budowlanych należy stosować

( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Dz. U. Nr 156 poz. 1118 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu               i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie parametry techniczne wykładziny.

2. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla czynnych oddziałów. Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów a w szczególności gruzu i śmieci z wind osobowych.

Wytworzony w trakcie wykonywania robót gruz budowlany i inne mieszane odpady komunalne wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować poza teren Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Szpitala.

UWAGA

Przewiduje się jednorazowe zlecenia obejmujące wymianę powierzchni od 12 m² do 30 m²

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.1 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie uzyskanie takiego wykonania, aby osiągnąć założoną efektywność i jakość zaplanowanych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do należytego wykonania robót budowlanych.

3.2 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają atest higieniczny, certyfikat na znak bezpieczeństwa zapewniający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Każda partia materiałów dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4. ODBIÓR ROBÓT

4.1 Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                 w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót             z projektem. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

4.2 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest sporządzenie protokółu odbioru końcowego robót. Do w/w odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- karty gwarancyjne i instrukcje na zamontowany sprzęt i urządzenia
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

5. WARUNKI GWARANCJI

Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę gwarancji na wykonanie wszystkich robót remontowo-budowlanych nie krótszej niż 24 miesiące.

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym   a Wykonawcą.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. CZĘŚĆ OPISOWA

2.    OPIS PRAC REMONTOWYCH

- wyrównanie powierzchni podłóg,

- na całej powierzchni projektowanych podłóg ciągów komunikacyjnych zaplanowano położenie homogenicznej wykładziny winylowej z cokołem wywiniętym na 10 cm typu np. Tarkett iQ Granit Neutral kolor Neutral Xtra - Light - Grey 3040 404 lub równoważnej, (przy wejściu od windy konfiguracja figur geometrycznych w formie dżdżownicy, w sali zabaw w formie stóp, w gabinecie zabiegowym pasów i kwadratów), – kolorystka zgodnie z rysunkiem

- w ciągach komunikacyjnych zaplanowano wykonanie okładzin ściennych z wykładziny winylowej typu np. Tarkett ACCZENT EVOLUTION lub równoważnej.

W korytarzu od strony windy część ścian w całości pokryta wykładziną winylową pod sufit, 
w ciągach komunikacyjnych obu części oddziału położona w sposób okalający powierzchnię ścian wys. 106 cm od cokołu, w konfiguracji kolorystycznej o szerokości: kolor zielony typ. np. Tarkett Acczent evolution Matrix 3751035 szer. 360 mm lub równoważnej; kolor niebieski typ. np. Tarkett Acczent evolution Matrix 3751 033 szer. 140 mm lub równoważnej; kolor żółty typ. np. Tarkett Acczent evolution Matrix 3751 030 szer. 290 mm lub równoważnej, kolor jasnoszary typ. np Tarkett Acczent evolution Matrix Phospo 25032 101 szer. 240 mm lub równoważnej.

W dyżurce lekarskiej przy umywalce i ścianie po lewej od wejścia przewidziano zabezpieczenie powierzchni ścian wykładziną winylową typu np. Tarkett Acczent evolution kolor Memo White (nr. 25028 00) lub równoważnej z odciętą przestrzenią na lustro,

- w dyżurce pielęgniarskiej na ścianie na lewo od wejścia oraz w przestrzeni między szafkami kuchennymi zabezpieczenie powierzchni ścian wykładziną winylową typu np. Tarkett Acczent evolution kolor Memo White kolor 25028 00 lub równoważną,

- w kuchni dla rodziców zabezpieczanie powierzchni ściany pasem szer. 300 cm na wys. dolnej krawędzi od podłogi 60 cm oraz filaru wykładziną winylową typu np. Tarkett ACCZENT EVOLUTION SPAGHETTI w kolorze sunny yellow lub równoważną,

- w projektowanych salach chorych 1’-6’ (A-F) zabezpieczyć ściany na całej szerokości za łóżkiem pasem wykładziny winylowej kolor jasnoszary typu np. Tarkett Acczent Evolution Matrix Phospo 25032 101 szer. 812 mm lub równoważnej, montaż na wys. od podłogi 300 mm, obrzeża akrylowane do styku ze ścianą,

- w projektowanych salach chorych 1’-3’ (A-C) zabezpieczyć ściany na całej szerokości pasem wykładziny winylowej kolor jasnoszary typu np. Tarkett Acczent Evolution Matrix Phospo 25032 101 szer. 440 mm lub równoważnej, montaż na wys. od podłogi 550 mm, obrzeża akrylowane do styku ze ścianą,

- w projektowanych salach chorych 1’-6’(A-F) oraz pozostałych salach chorych – nad panelami medycznymi montaż pasa wykładziny winylowej typu np. Tarkett Acczent Evolution Matrix lub równoważną w kolorach zbieżnych z planowaną kolorystyka pomieszczeń (wg. rysunku), obrzeża akrylowane do styku ze ścianą,

- w gabinecie zabiegowym przestrzeń między szafkami  szer. 60 cm zabezpieczyć wykładziną winylową typu np. Tarkett Acczent evolution Kraft kolor light blue 25026 020 lub równoważną,

3.    KORYTARZ - ARANŻACJA

3.1. OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE

| Lp. | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściany -wykładzina winylowa | W ciągach komunikacyjnych zaplanowano wykonanie okładzin ściennych z wykładziny winylowej typu np. Tarkett ACCZENT EVOLUTION lub równoważnej. Wszystkie obrzeża okładziny stykające się ze ścianą należy wykończyć akrylem. W korytarzu od strony windy część ścian należy w całości pokryć na pełną wysokość wykładziną winylową zgodnie z rys. nr 6 i 6.1. W ciągach komunikacyjnych obu części oddziału należy położyć wykładzinę winylową w sposób okalający powierzchnię ścian na wys. 106 cm od cokołu, w następującej konfiguracji kolorystycznej: - kolor zielony o szer. 360 mm, - kolor niebieski o szer. 140 mm, - kolor żółty o szer. 290 mm, - kolor jasnoszary o szer. 240 mm powyżej wykładziny winylowej ściany należy pomalować farbą w kolorze NCS: S1002-R50B matt - jasnoszary. | Zgodnie z rys. nr 6 i 6.1 |
|  |  | Wykładzina winylowa w kolorze zielonym np. Tarkett Acczent Evolution Matrix 3751 035 lub równoważny | Korytarz przy windzie |
|  |  | Wykładzina winylowa w kolorze żółtym np. Tarkett Acczent Evolution Matrix 3751 030 lub równoważny | Korytarz przy windzie |
|  |  | Wykładzina winylowa w kolorze niebieskim np. Tarkett Acczent Evolution Matrix 3751 033 lub równoważny | Korytarz przy windzie |
|  |  | Wykładzina winylowa w kolorze pomarańczowym np. Tarkett Acczent Evolution Spaghetti Tangerine 4610 007 lub równoważny | Korytarz przy windzie |
|  |  | Pozostałe ciągi komunikacyjne, konfiguracja pasów: | Ściany ciągów komunikacyjnych korytarzy cz. I i II |
|  |  | Wykładzina winylowa w kolorze zielonym np. Tarkett Acczent Evolution Matrix 3751 035 pas szer. 360 mm lub równoważny; |  |
|  |  | Wykładzina winylowa w kolorze niebieskim np. Tarkett Acczent Evolution Matrix 3751 033 pas szer. 140 mm lub równoważny; |  |
|  |  | Wykładzina winylowa w kolorze żółtym np. Tarkett Acczent Evolution Matrix 3751 030 pas szer. 290 mm lub równoważny, |  |
|  |  | Wykładzina winylowa w kolorze jasnoszarym np. Tarkett Acczent Evolution Matrix Phospo 25032 101 pas szer. 240 mm lub równoważny |  |

3.2  Podłoga:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoga winylowa | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np. Tarkett iQ Granit Neutral Xtra kolor Light – Grey 3040 404 lub równoważna. Przy wejściu od strony windy przewidziano konfigurację figur geometrycznych w formie dżdżownicy wykonanej z wykładziny winylowej np. Tarkett iQ Granit Colours lub równoważnej zgodnie z rys. nr 3 i 3.1 (Detal 1) w następujących kolorach: np. Banana nr 3040 751 lub równoważna, np. Soft kiwi nr 3040 750 lub równoważna, np. Seapunk nr 3040 464 lub równoważna, np. Red nr 3040 411 lub równoważna, np. Pink Blossom nr 3040 450 lub równoważna, np. Medium-Blue nr 3040 777 lub równoważna, np. Cobalt nr 3040 778 lub równoważna, np. Medium-Violet nr 3040 451 lub równoważna, np. Ivory nr 21050 356 lub równoważna, np. Black nr 3040 384 lub równoważna: | Ciągi komunikacyjne zgodnie z rys. nr 3 i 3.1 (Detal 1) |

4. KUCHNIA DLA RODZICÓW - ARANŻACJA

4.1 Podłoga:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoga winylowa | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np. Tarkett iQ Granit Neutrals CONCRETE kolor Light – Beige 3040 770 lub równoważna. | podłoga + cokół |

5. ŚWIETLICA - ARANŻACJA

5.1 Podłoga:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoga winylowa | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np. tarkett iQ Granit Neutrals CONCRETE kolor Light – Beige 3040 770 lub równoważona. | Zgodnie z rys. nr 3 |
|  |  | W pomieszczeniu przewidziano wykonanie wzoru w kształcie stóp wykonanych z wykładziny winylowej np. Tarkett iQ Granit Colours lub równoważnej zgodnie z rys. nr 3 i 3.1 (Detal 3) w następujących kolorach wg wzornika firmy Tarkett: - kolor zielony Fresch Grass 3040 406 - kolor niebieski Granit Blue 3040 379 - kolor żółty np. Granit Banana 3040 751 - kolor różowy Pink Blossom 3040 450 | Układ zgodnie z rys. nr 3 i 3.1 (Detal 3) |

6. DYŻURKA LEKARSKA - ARANŻACJA

6.1 Powłoki ścienne:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściany – wykładzina winylowa | Wykładziną winylową np. Tarkett Tappifelx Exellence Memo White lub równoważną należy wykonać: - do wys. 200 cm zabezpieczanie powierzchni ściany po lewej stronie od wejścia - fartucha przy umywalce o wymiarach szer. 665 cm x wys. 200 cm (z pozostawienie miejsca na lustro o wym. szer. 500 cm x wys. 800 cm – dolna krawędź na wys. 100 cm od podłogi). | Zgodnie z rys. nr 6 |

6.2 Podłoga:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoga winylowa | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np. Tarkett iQ Granit Neutrals CONCRETE lub równoważne Kolor: White – Beige 3040 453 | Zgodnie z rys. nr 3 |
| 2 | Podłoga winylowa wstawka kolorystyczna | W pomieszczeniu przewidziano wykonanie wzoru w kształcie figur geometrycznych wykonanych z wykładziny winylowej np. Tarkett iQ Granit Colours lub równoważnej zgodnie z rys. nr 3 i 3.1 (Detal 3) w następujących kolorach wg wzornika firmy Tarkett: kolor Banana 3040 751 kolor Soft kiwi 3040 750 kolor Medium-Blue 3040 777 | Zgodnie z rys. nr 3 i 3.1 (Detal 4) |

7. DYŻURKA PIELĘGNIARSKA - ARANŻACJA

- położenie okładzin winylowych ściennych i podłogowych.

7.1 Powłoki ścienne:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściany – wykładzina winylowa | Wykładziną winylową np. Tarkett Tappifelx Exellence Memo White lub równoważną należy wykonać: - do wys. 200 cm zabezpieczanie powierzchni ściany po lewej stronie od wejścia - przestrzeń między szafkami aneksu kuchennego o wymiarach wys. 60 cm x dł. 180 cm | Ścianka boczna + między szafkami zgodnie z rys. nr 6 |

7.2 Podłoga:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoga winylowa | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np. Tarkett iQ Granit Neutrals CONCRETE lub równoważna. Kolor: White– Beige 3040 453 | Podłoga + cokół |

8. PUNKT PIELĘGNIARSKI - ARANŻACJA

8.1 Powłoki ścienne:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściany- wykładzina winylowa | Poniżej fototapety ścianę obłożyć wykładziną winylową np. Tarkett Tappifelx Exellence MATRIX 2 PHOSPHO 25013 101 lub równoważny | Poniżej fototapety |

8.2 Podłoga:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoga winylowa | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np. Tarkett iQ Granit Neutral Xtra kolor Light – Grey 3040 404 lub równoważny. | Podłoga + cokół |

9. GABINET ZABIEGOWY - ARANŻACJA

9.1 Powłoki ścienne:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściany- wykładzina winylowa | Wykładziną winylową np. Tarkett ACCZENT EVOLUTION Kraft lub równoważną należy wypełnić przestrzeń między szafkami. Kolor: Light Blue 25026 020 | Przestrzeń między szafkami |

9.2 Podłoga:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoga winylowa | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np. Tarkett iQ Granit Neutral Xtra Kolor: Light – Grey 3040 404 | Zgodnie z rys. nr 3 |
| 3 | Podłoga winylowa wstawka kolorystyczna | W pomieszczeniu przewidziano wykonanie wzoru w kształcie figur geometrycznych wykonanych z wykładziny winylowej np. Tarkett iQ Granit Colours lub równoważnej zgodnie z rys. nr 3 i 3.1 (Detal 3) w następujących kolorach wg wzornika firmy Tarkett: - Banana 3040 751 (pasy podłużne szer. 15 cm na długość pomieszczenia x 2) - Medium Denim 3040 749 (kwadrat dekoracyjny o wym. 40 x 40 cm) - Fresh Gras 3040 406 (kwadrat dekoracyjny o wym. 40 x 40 cm) | Zgodnie z rys. nr 3 i 3.1 (Detal 2) |

10. SALE CHORYCH A – F - ARANŻACJA

Założenie aranżacyjne.

Sale wraz ze śluzami oraz przyległymi do nich łazienkami zostały skonfigurowane i podzielone kolorystycznie. Wszystkie nowo aranżowane sale chorych posiadają podłogi w ujednoliconym kolorze, kolor podłogi w śluzie jest zbieżny z kolorem ścian w sali. Podobnie kolory kafelek dostosowane są do koncepcji.

Np. Sala jest zielona: - kolor podłogi w śluzie zielony, kolor ścian jasnoszary; kolor sali chorych zielony, kolor podłogi jasnoszary; pas winylu nad panelem medycznym zielony – zgodnie z rysunkiem 
i wizualizacją.

10.1 Powłoki ścienne:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala |
| 1 | Ściany – wykładzina winylowa | A | Zabezpieczyć ściany na całej szerokości za łóżkiem pasem wykładziny winylowej w kolorze jasnoszarym np. Tarkett Acczent Evolution Matrix Phospo 25032 101 lub równoważnej (szer. 812 mm na długość pomieszczenia, montaż na wys. od podłogi 300 mm, obrzeża akrylowane do styku ze ścianą). |  |
|  |  | B |  |  |
|  |  | C |  |  |
|  |  | D |  |  |
|  |  | E |  |  |
|  |  | F |  |  |
| 2 | Ściany – wykładzina winylowa | A | Zabezpieczyć ściany na całej szerokości pasem wykładziny winylowej w kolorze jasnoszarym np. Tarkett Acczent Evolution Matrix Phospo 25032 101 lub równoważny (szer. 440 mm na długość pomieszczenia, montaż na wys. od podłogi 550 mm, obrzeża akrylowane do styku ze ścianą). |  |
|  |  | B |  |  |
|  |  | C |  |  |
| 3 | Ściany – wykładzina winylowa | A | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 1,76 m np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Gras Green 3751 035 lub równoważny, obrzeża akrylowane do styku ze ścianą, |  |
|  |  | B | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 4,01 m np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Aubergine 25012 031 lub równoważny |  |
|  |  | C | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 4 m np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 MEDIUM BLUE 2501 034 lub równoważny |  |
|  |  | D | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 2,43 m np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Mint 25012 033 lub równoważny |  |
|  |  | E | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 2,36 m np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Orange Red 25012 029 lub równoważny |  |
|  |  | F | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 2,39 m np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Lemon Yellow 25012 030 lub równoważny |  |
| Śluza |

10.2  Podłoga:

| Lp | Nazwa | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala chorych |
| 1 | Podłoga winylowa | A | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np. Tarkett iQ Granit Neutrals lub równoważna Kolor: Light – Grey 3040 782 | Zgodnie z rys. nr 3 |
|  |  | B |  |  |
|  |  | C |  |  |
|  |  | D |  |  |
|  |  | E |  |  |
|  |  | F |  |  |
| Śluza |
| 1 | Podłoga winylowa | A | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np Tarkett iQ Granit Colours lub równoważna Kolor: Soft Kiwi 3040 750 | Zgodnie z rys. nr 3 |
|  |  | B | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np Tarkett iQ Granit Colours lub równoważna Kolor: Medium Denim 3040 749 |  |
|  |  | C | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np Tarkett iQ Granit Colours lub równoważna Kolor: Medium Violet 3040 451 |  |
|  |  | D | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np Tarkett iQ Granit Colours lub równoważna Kolor: Seapunk 3040 464 |  |
|  |  | E | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np Tarkett iQ Granit Colours lub równoważna Kolor: Orange 3040 418 |  |
|  |  | F | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW z cokołem wywiniętym na 10 cm np Tarkett iQ Granit Colours lub równoważna Kolor: Yellow 3040 417 |  |

12. SALE CHORYCH UZUPEŁNIENIE WYREMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ

Planowane prace:

- położenie winyli ściennych jako zabezpieczeń mechanicznych.

12.1 Winyle zabezpieczające nad panelem medycznym

| Lp | Nazwa | Nr sali | Typ okładziny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoga winylowa | G | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 4,56 m typu np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Gras Green 3751 035 lub równoważny | Zgodnie z rys. nr 6 |
|  |  | H | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 2,43 m typ np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Aubergine 25012 031 lub równoważny |  |
|  |  | J | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 5,56 m typ np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Mint 25012 033 lub równoważny |  |
|  |  | K | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 5,47 m typ np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Orange Red 25012 029 lub równoważny |  |
|  |  | L | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 5,52 m typ np. Tarkett Acczent evolution Matrix2 Lemon Yellow 25012 030 lub równoważny |  |
|  |  | M | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 5,44 m typ np. Tarkett Acczent evolution Matrix2 Medium Blue 3751 034 lub równoważny |  |
|  |  | O | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 5,59 m typ np. Tarkett Acczent Evolution Matrix2 Rosa 3751 006 lub równoważny |  |
|  |  | P | Nad panelem medycznym montaż pasa wykładziny winylowej szer. 0,25 m na długość pomieszczenia 5,54 m typ np. Tarkett Acczent evolution Matrix2 Phospo 25032 101 lub równoważny |  |