ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NA WDROŻENIE OPROGRAOWANIA

###### MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Zalecenia – Schemat:

| serwer HTTP |  |
| --- | --- |
| cecha | 100 użytkowników | 500 użytkowników | Powyżej 500 użytkowników |
| Liczba serwerów | 1(2 dla HA) | 1(2 dla HA) | 1(2 dla HA) |
| procesor | 1*Xeon/DualCore | 1*Xeon/DualCore | 2*Quadcore seria X5500 |
| Niezajęta pamięć RAM dostępna na potrzeby systemu | 2GB | 8GB | 32GB |
| Dyski | 3* SCSI/SAS 72/144G w RAID 5 | 6*dysków 72/144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M | 6*dysków 72/144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M |
| karta sieci | 100Mbit | 2*1000Mbit | 2*1000Mbit |
| zasilacz UPS | 1500VA | 2*2000VA | 2*2000VA |
| system operacyjny | MS Windows 2003 Server (64bit) lub Linux (64bit) RED HAT EL 5 Suse ES 11 Oracle Linux | MS Windows 2003 Server (64bit) MS Windows 2008 Server (64bit) lub Linux (64bit) RED HAT EL 5 Suse ES 11 Oracle Linux | MS Windows 2003 Server (64bit) MS Windows 2008 Server (64bit) lub Linux (64bit) RED HAT EL 5 Suse ES 11 Oracle Linux |

| serwer aplikacji |
| --- |
| Cecha (liczba zalogowanych użytkowników) | 100 użytkowników | 500 użytkowników | 500 – 3000 użytkowników |
| Zalecana liczba serwerów | 1 | 2 | 3 do 5 |
| Procesor | 1*Xeon/DualCore | 2*Quadcore seria X5500 | 2*Quadcore seria X5500 |
| Niezajęta pamięć RAM dostępna na potrzeby systemu | 4GB | 8GB | 32GB |
| Dyski | 3* SCSI/SAS 72/144G w RAID 5 | 6*dysków 72/144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M | 6*dysków 72/144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M |
| karta sieci | 100Mbit | 2*1000Mbit | 2*1000Mbit |
| zasilacz UPS | 1500VA | 2*2000VA | 2*2000VA |
| system operacyjny | MS Windows 2003 Server (64bit) lub Linux (64bit) RED HAT EL 5 Suse ES 11 Oracle Linux | MS Windows 2003 Server (64bit) MS Windows 2008 Server (64bit) lub Linux (64bit) RED HAT EL 5 Suse ES 11 Oracle Linux | MS Windows 2003 Server (64bit) MS Windows 2008 Server (64bit) lub Linux (64bit) RED HAT EL 5 Suse ES 11 Oracle Linux |

| Serwer bazodanowy |
| --- |
| Cecha | Minimum | zalecane |
| Procesor | 2*DualCore (x64) | 2*QuadCore seria X5000 lub X5500 |
| Niezajęta pamięć RAM dostępna na potrzeby systemu | 8GB | 16GB |
| Dyski | 8 dysków SCSI/SAS 144G w RAID 1 kontroler RAID 1+0, cache 256M | Macierz FC 24 dyski 72/144/300GB SCSI/SAS 15k, kontroler RAID 1+0+hotspare, cache 1GB |
| karta sieci | 1000Mbit | 1Gbit |
| Streamer | 200/400G | 400/800G |
| zasilacz UPS | 2000VA | 2*2000VA |
| system operacyjny | MS Windows2003 Server (x64) lub Linux(x64) | MS Windows2003 Server (x64), MS Windows2008 Server (x64), SUSE SLES 10(x64), SUSE SLES 11(x64), RED HAT EL 4 (x64) RED HAT EL 5 (x64) Oracle EL 4 (x64) Oracle EL 5 (x64) |
| Oracle | Oracle 10g SE One (32 bit) | Oracle 11g SE One (64bit) Oracle 11g SE (64bit) Oracle 11g EE (64bit) |

| stacja robocza |
| --- |
| cecha | minimum | zalecane |
| Procesor | dla architektury x86 32/64 bit – taktowanie > 1GHz | DualCore |
| Niezajęta pamięć RAM dostępna na potrzeby systemu | 1GB | DDR2, 2GB |
| Monitor | 1024x768 pikseli (XGA/XVGA, eXtended czyli rozszerzona) | 1280x1024 |
| Dyski | wolne miejsce na dysku 1GB | SATA II, wolne miejsce na dysku – 10GB |
| karta sieci | 100Mbit (patrz uwagi) | 1000Mbit |
| system operacyjny | system operacyjny z dowolną przeglądarką www w trybie graficznym z obsługą Flash Player Plugin (patrz uwagi) Przykładowe systemy operacyjne: Windows XP Professional Windows Vista Windows 7 (32/64) MacOS 10.x lub nowsza Linux: Centos 6.x OpenSuse 12.x Ubuntu 11.x, 12.x RHELD v5, v6 SUSE ED v11 System operacyjny powinien posiadać wspieraną wersję przeglądarki www wraz Flash Player Plugin-em | system operacyjny z dowolną przeglądarką www w trybie graficznym z obsługą Flash Player Plugin (patrz uwagi) Przykładowe systemy operacyjne: Windows XP Professional Windows Vista Windows 7 (32/64) MacOS 10.x lub nowsza Linux: Centos 6.x OpenSuse 12.x Ubuntu 11.x, 12.x RHELD v5, v6 SUSE ED v11 System operacyjny powinien posiadać wspieraną wersję przeglądarki www wraz Flash Player Plugin-em |

Zamawiający: 							Wykonawca: