Załącznik nr 3.1.1 do SIWZ

| Pkt./Lp. | Podpunkt | Przedmiot zamówienia | Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, marki oraz modelu (numerów katalogowych / numerów produktów lub innego numeru identyfikującego dane urządzenie) oferowanego rozwiązania wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami dla spełnienia określonych wymagań Zamawiającego. Wymóg podania numerów katalogowych / numerów produktów lub innego numeru identyfikującego dane urządzenie dot. również komponentów. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent | Marka/model/typ | Opis wersji, konfiguracji, wyposażenia, parametrów potwierdzający spełnianie określonych wymagań Zamawiającego w OPZ | Dokumenty dołączone do oferty dot. danego urządzenia |
|  |  |  |  | (numer katalogowy/ numer produktu, lub innego numeru identyfikującego dane urządzenie) |  |  |
|  | Moduły bezpieczeństwa 1 komplet- | Sieciowy moduł bezpieczeństwa. Obudowa o wysokości nie większej niż 2 U, dostosowana do montażu w szafie 19” |  |  |  |  |
|  | Macierze – 1 komplet |
|  | Macierz typ I – 1 szt. | Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 24 dysków 2,5”, o maksymalnej wysokość 2U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 3,5” oraz 24 dyski 2,5” Obsługa minimum 192 dysków SAS/NLSAS lub SSD |  |  |  |  |
|  | Macierz typ II – 1 szt. | Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 12 dysków o maksymalnej wysokość 2U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 3,5” , 24 dyski 2,5”. Obsługa minimum 168 dysków SAS/NLSAS lub SSD. |  |  |  |  |
|  | Serwery – 1 komplet |
|  | Serwer wirtualizacyjny – 1 szt. | Serwer wirtualizacyjny. Obudowa Rack o wysokości max 2U. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych, wraz z ramieniem na kable. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji - 1 szt. | Oprogramowanie do wirtualizacji umożliwiające zainstalowanie na min. 3 serwerach fizycznych jedno lub dwu socketowych. |  |  |  |  |
|  | Serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług – 1 szt. | Serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług. Obudowa Rack o wysokości max 2U. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych, wraz z ramieniem na kable. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |  |  |  |  |
|  | Kontroler serwerów – 1 szt. | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z ramieniem na kable Dodatkowo Zamawiający wymaga zabezpieczenia dysków przed nieuprawnionym fizycznym dostępem w formie ramki zabezpieczającej. |  |  |  |  |
|  | Licencje dostępowe – 1 komplet (400 sztuk) | Licencja wieczysta, dająca prawo korzystania z usług udostępnianych przez serwery |  |  |  |  |
|  | Licencje dostępu klienta usług pulpitu zdalnego – 1 komplet (20 sztuk) | Licencja wieczysta, dająca prawo korzystania z usług pulpitu zdalnego serwera. |  |  |  |  |
|  | Przełączniki – 1 komplet |
|  | Przełącznik typ I – 1 komplet (2 sztuki) | Przełącznik 1U wyposażony w porty: - 48 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ - 6 x 40 Gigabit Ethernet QSFP+ - 1 x RJ45 konsolowy/administracyjny port z RS232 - 1x USB 2.0 typu A we wsparciem zewnętrznej pamięci masowej - 1 x Micro-USB 2.0 typu B port konsolowy Musi umożliwiać obsługę wszystkich portów line-rate, z jednoczesną możliwością instalacji modułów SFP w miejsce portów 10 Gigabit Ethernet Musi posiadać gniazdo dla opcjonalnego modułu łączenia w stos lub możliwość zestawienia stosu portami 40GbE (do min 6 urządzeń) |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ II – 1 komplet (2 sztuki) | Obudowa- Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie większej niż 1U, Głębokość: max 48 cm wraz z kompletem odpowiednich szyn. Min 24 porty 10 Gigabit Ethernet Base-T. Możliwość instalacji wymiennie dodatkowych modułów : - 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub - 4 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT - 2 porty 40GbE (QSFP+) 1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę, 1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of-Band 1 port USB Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć moduł nadawczo-odbiorczy 1x SFP 1000Base-T |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ III – 1 komplet (14 sztuk) | Obudowa- Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z zestawem montażowym rack 19”, wyposażona w zintegrowany zasilacz. Minimum 48 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 1 port USB. |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ IV – 1 komplet (18 sztuk) | Obudowa- Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z wraz z zestawem montażowym rack 19”, wyposażona w zintegrowany zasilacz Minimum 24 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 1 port USB. |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ V – 1 komplet (2 sztuki) | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 16 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. Przełącznik FC musi posiadać przynajmniej 1 GB RAM. Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 12 portów FC przełącznika. Przełącznik musi posiadać całkowitą przepustowość na poziomie 384 Gb/s w pełnym dupleksie wykorzystując agregację linków. Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 12 modułami FC 16 Gb/s oraz 8 kompatybilnymi kablami światłowodowymi o długości min. 3m Przełącznik musi obsługiwać ramki o maksymalnym rozmiarze 2112 bajtów. Rodzaj obsługiwanych portów: E, F, M, D, EX. Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. Przełącznik FC musi posiadać nadmiarowe wentylatory. Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów. Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. „trunk” oraz obsługiwać grupy połączeń „trunk” dla nie więcej niż niż 8 portów 16Gb Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów. Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. Brak szczególnego info w dwóch datasheetach Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa: ▪Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric ▪Definiowanie dostępu za pomocą ról poprzez RBAC ▪Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP ▪Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP ▪Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów ▪Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2, ▪Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric. ▪Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP ▪Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS ▪Obsługa SNMP v3 Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym. Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji jednomodowych SFP+ umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących). Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, szeregowy RJ-45, port USB oraz inband IP-over-FC Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S. Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC to 80W Przełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych. Przełącznik FC musi zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między lokalnymi portami nie większe niż 800ns. Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP). Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Być objęty pięcioletnią gwarancją na sprzęt. Gwarancja powinna być świadczona w trybie 24h/7dni w tygodniu, z czasem reakcji następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia awarii. Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. Szyny do montażu w szafie rack. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia infrastruktury Fibre Channel, które musi obejmować: •montaż przełączników FC oraz podłączenie do serwerów i macierzy •konfigurację przełączników FC |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny – 1 komplet |
|  | Zasilacz awaryjny I – 1 szt. | Zasilacz awaryjny- typ obudowy- 4U |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny II – 1 szt. | Zasilacz awaryjny- typ obudowy- 2U |  |  |  |  |
|  | Szafa rack - 1 szt. | Szafa i rama krosowa Możliwość montażu drzwi jako lewo i prawo stronnych - Wentylowane drzwiczki ze skalowalnymi opcjami chłodzenia - Drzwi i panele boczne zamykane na klucz - Odłączane drzwi tylne - Montaż bez użycia narzędzi - Regulowana głębokość montażowa - Możliwość zdjęcia osłon bocznych - dodatkowo wymagane są min. 4 listwy zasilające typu rack 16A, minimum 8 gniazd wyjściowych. Z gniazdem wejściowym typu C14 do UPS, minimalna długość przewodu zasilającego 3m |  |  |  |  |
|  | Serwer typu NAS – 1 szt. | Serwer sieciowy typu NAS Obudowa montowana w szafie 19" typu rack o wysokości 2U 8 kieszeni na dyski 3,5”, zabezpieczone przed wysunięciem dysku kluczem lub zatrzaskiem montowanym na obudowie. Dostarczony wraz z komplet szyn montażowych |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do backupu – 1 komplet | Oprogramowanie do backupu • Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012 i 2012 R2. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej • Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. • Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. • Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej •Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków •Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji •Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych w takiej puli. •Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. •Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania •Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia •Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie •Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. •Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie point-in-time) •Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1, 5.5, 5.6 i 8.0 i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD •Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji •Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji •Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza •Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) •Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. •Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej •Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych •Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora •Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn •Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server •Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej •Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) •Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. •Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HP StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. •Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. •Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik •Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) •Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V •Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) •Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere •Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) •Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania •Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami •Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków •Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików •Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API •Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: o Linux (ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs) o BSD (UFS, UFS2) o Solaris (ZFS) o Mac (HFS, HFS+) o Windows (NTFS, FAT, FAT32, ReFS) • Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM •Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD. •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. •Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. •Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. • Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows •Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN •Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. •Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem |  |  |  |  |

Wykonawca potwierdza zgodność każdego sprzętu z wymaganiami opisanymi w  Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i SIWZ.

....................., data …………2018 r.                             		   	                                                              ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składają)