WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 03.01.2020 r.

Znak sprawy: DZP-282-15/2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  (1)

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego, art. 4 ust. 8 pn. „Dostawa mobilnych aparatów USG na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

- Dotyczy zał. 4 SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat przenośny o konstrukcji laptopowej

Zamawiający w punkcie 18 załącznika nr 4 do SIWZ wymaga głowicy przezprzełykowej matrycowej, co ma znaczący wpływ na wartość przedmiotu zamówienia. W obecnej formie spełnienie wszystkich postawionych przez Zamawiającego wymagań wskazuje na szacunkową wartość zamówienia przekraczającego kwotę 30 000 Euro. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia oferowanego echokardiografu wraz z głowicą przezprzełykową lub czy Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość rozbudowy systemu o głowicę opisaną w pkt 18?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia głowicy przezprzełykowej. Zamawiający wykreśla pkt. 18 w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia.

- Dotyczy terminu realizacji przedmiotu

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia i podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Zał. 3 projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektu Umowy.

- Dotyczy Zał. 3 projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektu Umowy.

- Dotyczy Zał. 3 projekt umowy § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektu Umowy.

- Dotyczy Zał. 2 formularz cenowy

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty  netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu?

Odpowiedź: Tak Zamawiający oczekuje podania wartości netto i brutto w danej stawce podatku VAT dla każdej pozycji.

- Dotyczy zał. 4 SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny

Pkt. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na tablet z monitorem o przekątnej min 9.7 cali zamiast min. 10 cali ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe odpowiedzi na pytania są integralną częścią Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy złożyć z uwzględnieniem powyższego.

Zamawiający zamieszcza nowy Załącznik nr 4- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Aparat przenośny o konstrukcji laptopowej

|  | Opis/wymagania | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny o konstrukcji laptopowej, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019/2020 |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD lub LED o wielkości min. 15 cali |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe oraz bateryjne na min 45 min |  |
| 4 | Mobilny wózek z duplikatorem portów głowic i drukarką termiczną |  |
| 5 | TRYBY OBRAZOWANIA: 2D, M-mode, anatomiczny M-mode, M-mode z kolorem, PW, CD, TDI, 2D/PW, 2D/PW/CD |  |
| 6 | Moduł EKG wbudowany w aparat wraz z przewodem EKG |  |
| 7 | Obrazowanie harmoniczne z inwersją impulsu, praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej |  |
| 8 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy |  |
| 9 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC oraz LGC |  |
| 10 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie ogólne, korekcja wzmocnienia głębokościowego TGC) |  |
| 11 | Powiększenie bez utraty rozdzielczości (wysokiej rozdzielczości) obrazu zamrożonego oraz obrazu w czasie rzeczywistym |  |
| 12 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 |  |
| 13 | Oprogramowanie zainstalowane w aparacie umożliwiające badanie z użyciem środka kontrastującego |  |
| 14 | Pełne oprogramowanie do badań kardiologicznych dorosłych |  |
| 15 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu min. 500 GB |  |
| 16 | Aktywne gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) |  |
| 17 | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe obrazu |  |
|  | Parametry punktowane |
| 18 | Możliwość podłączenia do aparatu posiadanej przez Zamawiającego kompatybilnej głowicy do echokardiografii przezprzełykowej (X7-2t lub X8-2t) | Tak/Nie TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 19 | Możliwość podłączenia do aparatu posiadanej przez Zamawiającego kompatybilnej głowicy do echokardiografii przezklatkowej (S5-1) | Tak/Nie TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |
| 20 | GŁOWICA SEKTOROWA - Zakres częstotliwości pracy min. 1,5-4,5 MHz - Ilość elementów akustycznych min.80 - Kąt pola skanowania min. 80° - Głowica wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość (np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens) |  |
| 21 | GŁOWICA LINIOWA DO BADAŃ NACZYNIOWYCH - Zakres częstotliwości pracy min. 3,0-10,0 MHz - Ilość elementów akustycznych min.190 |  |
| 22 | Oprogramowanie do analizy GLS bazujące na technologii markerów akustycznych |  |
| 23 | Oprogramowanie do automatycznej oceny frakcji wyrzutowej |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
| 24 | Okres gwarancji nie krótszy 1 rok |  |
| 25 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP |  |
| 26 | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego |  |
| 27 | Po zamontowaniu urządzenie gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez zamawiającego. |  |
| 28 | Czas reakcji serwisu technicznego max. 48 godzin |  |
| 29 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 5 lat |  |

2. Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny

| LP | Opis/wymagania | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja i konfiguracja |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy układ formowania wiązki |  |
|  | Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 65 000 |  |
|  | Dynamika systemu min.170 dB |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga zestawu wraz z ładowarką max. 2 kg |  |
|  | Tablet z monitorem dotykowym o przekątnej min. 10 cali |  |
|  | Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 120 minut |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 16GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego systemem Windows oraz DICOM. |  |
|  | Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące (tablet) akumulatora |  |
|  | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) w minimalnym wymaganym zakresie od 1 do 30cm regulowana przez dotyk |  |
|  | Regulacja jasności przez dotyk |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 70 obrazów/sekundę. |  |
|  | Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D |  |
|  | Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami) |  |
|  | Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania. |  |
|  | Opcja obrazowanie w trybie pełnego ekaranu (full screen) |  |
|  | Oprogramowanie do eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 |  |
|  | Oprogramowanie do badań: Badań kardiologicznych, brzusznych, płucnych i FAST |  |
|  | Możliwość przypięcia głowic poprzez port micro USB wbudowany w tablet, głowice kompatybilne z tabletem min. 3 producentów |  |
| Tryby obrazowania |
| 1. | Tryby pracy: B-mode (2D) Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna M-mode |  |
| 2. | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej |  |
| 3. | Minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika |  |
| Pomiary i pakiety obliczeniowe/raporty |
| 1. | Pomiar odległości w trybie 2D |  |
| 2. | Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów ruchomych i statycznych na dysku twardym aparatu |  |
| Możliwość rozbudowy aparatu |
| 1. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa do badań naczyniowych Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 3.0 MHz do 12.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Szerokość czoła głowicy 38mm (+/- 10%) Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode |  |
| 2. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica konweksowa Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 1.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Kąt pola penetracji głowicy min. 65 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode |  |
| Warunki gwarancji: |
| 1. | Okres gwarancji na zestaw 12 mc |  |