WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 06.11.2018r. .

Znak sprawy: DZP – 282 – 31/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 1579 z późn.zm.) pn.: „Dostawa aparatu do kardiotokografii na potrzeby Działu Położniczo – Ginekologicznego  WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Pytanie 1 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę §2 ust. 5 wzoru umowy na:

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub uzupełnienia jego braków na swój koszt, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o zastrzeżeniach dotyczących zamówionego przedmiotu umowy. Procedura odbioru przedmiotu zamówienia zostanie powtórzona.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 3 pkt. 1 wzoru umowy na:

„3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

    - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę §9 ust. 7 wzoru umowy na:

„Przy trzecim zgłoszeniu reklamacji co do tego samego elementu, Wykonawca uznając reklamację zobowiązany jest wymienić element na zgodny z umową.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający ma zamiar zweryfikować wymóg zawarty w pkt 3 tabeli opisu przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga, by do oferty dołączyć zgodę producenta Fetal Care 3 na współpracę zaoferowanego aparatu KTG z systemem, aby mieć dowód, że KTG w 100% spełnia wymóg czy też Wykonawca ma załączyć tylko własne oświadczenie.

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu dołączenia odpowiedniego dokumentu (zgody producenta) tak, aby wyeliminować brak kompatybilności zaoferowanego KTG z systemem, a co za tym ryzyko incydentu medycznego, który może wyniknąć ze złej, niesprawdzonej przez producenta współpracy aparatu KTG z systemem. Szpital powinien  mieć na względzie przede wszystkim zdrowie pacjentek i ich dzieci i zapewnić im jak najlepszą opiekę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by do oferty dołączyć zgodę producenta Fetal Care 3 na współpracę zaoferowanego aparatu KTG z systemem, aby mieć dowód, że KTG w 100% spełnia wymóg zawarty w punkcie 3 tabeli opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG o poniższych parametrach:

Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1% – 2 szt.

Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm

Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm²

Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g

Znacznik zdarzeń dla pacjentki

Znacznik zdarzeń dla personelu

Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika

Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm

Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm

Wydruk na papierze bez podziałki

Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania

Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki

Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min

Automatyczne wykrywanie ruchów płodu

Wydruk w czasie rzeczywistym krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm )

Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP)

Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch

Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm)

Wyświetlacz 7-segmentowy LED

Alarm nakładania sygnałów tętna

Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor

Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym Sonicaid Centrale , FetalCare , Monaco

Wózek pod kardiotokograf z mocowaniem na aparat i koszykiem na przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 (dotyczy poz. 29 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości współpracy aparatu KTG z telemetrią płodową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  odstąpienie od wymogu możliwości współpracy aparatu KTG z telemetrią płodową

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG o poniższych parametrach:

Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 1 szt.

Przetwornik ultradźwiękowy 2.0 MHz, wodoszczelny – 1 szt.

Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 30-240 bpm

Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 mW/cm²

Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym

Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt.

Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco

Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie

Znacznik zdarzeń dla pacjentki

Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu

Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych

Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika

Licznik czasu badania NST

3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału

Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane umieszczane na wydruku

Wyświetlacz LCD o przekątnej ≥5,1” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej

Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości

Wbudowana automatyczna komputerowa analiza monitorowanych danych z wydrukiem raportu

Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 cm/min

Wydruk na papierze bez podziałki

Wydruk krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach

Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym opakowaniu papieru

Sygnalizacja braku papieru

Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk – min. 6 godz.

Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym

Współpraca z telemetrią

Wózek do aparatu KTG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W Załączeniu

- poprawiony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet I – Aparat KTG do monitorowania ciąży bliźniaczej

Producent: …………………………………………………………

Kraj pochodzenia: …….……………………………………………

Oferowany model/typ: …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………….

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy lub pokrętło. | TAK |  |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy LCD | TAK |  |  |
| 3 | Konieczność (wymóg) współpracy z Centralnym Systemem Nadzoru Okołoporodowego (Sonicaid System FetalCare 3) Załączyć do oferty zgodę producenta Fetal Care 3 na współpracę zaoferowanego aparatu KTG z systemem. | TAK |  |  |
| 4 | Aparat przeznaczony do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej | TAK |  |  |
| 5 | Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. | TAK |  |  |
| 6 | Zakres pomiarowy US min 50-240/bpm/ | TAK |  |  |
| 7 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności tętna płodu. | TAK |  |  |
| 8 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz | TAK |  |  |
| 9 | Częstość powtarzania >_2kHz | TAK |  |  |
| 10 | Wartość natężenia emitowanej fali US<_2mW/cm2 | TAK |  |  |
| 11 | Wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |  |
| 12 | Monitorowanie bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | TAK |  |  |
| 13 | Komputerowa analiza zapisu KTG | TAK |  |  |
| 14 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków) | TAK |  |  |
| 15 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US/bliźniaki/ | TAK |  |  |
| 16 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1szt. i przetwornik Cardio 2 szt | TAK |  |  |
| 17 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US | TAK |  |  |
| 18 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK |  |  |
| 20 | Wodoszczelność przetworników | TAK |  |  |
| 21 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK |  |  |
| 22 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK |  |  |
| 23 | Zakres alarmu FHR ustawiony krokiem 5 lub 10 sekundowym | TAK |  |  |
| 24 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |  |
| 25 | Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | TAK |  |  |
| 26 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |  |
| 27 | Ustawienie linii podstawowej Toco | TAK |  |  |
| 28 | Automatyczna korekcja przesunięcia, zerowania | TAK |  |  |
| 29 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową do ciąży bliźniaczej o zasięgu obu głowic cardio 20m | TAK/NIE |  |  |
| 30 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK |  |  |
| 31 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3(cm/min) | TAK |  |  |
| 32 | Wprowadzenie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura | TAK |  |  |
| 33 | Alarm końca papieru | TAK |  |  |
| 34 | Kompaktowa obudowa | TAK |  |  |
| 35 | Wózek do aparatu z szufladami, ewentualnie półką oraz blokadą kół, śruby mocujące do KTG | TAK |  |  |
| 36 | Okres gwarancji nim 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych na minimum 10 lat. W ramach gwarancji nieodpłatnie ,aparat zastępczy na czas napraw gwarancyjnych. | TAK |  |  |